Національний стандарт України

Зміна № 1

ДСТУ 8004:2015

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ

Методи визначення вологи

(Перша редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2018

Сторінок 2		          			Код УКНД 67.180.10

КОНЦЕНТРАТИ  ХАРЧОВІ  МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний  і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від_________________ №_____

Чинний від ________.2018р.

Розділ 2. Вилучити:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное Общие  требование безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления   допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

Розділ 2 Доповнити:

ДСТУ  7661:2014   Концентрати харчові Правила приймання, відбирання  та готування проб

Розділ 4.

п. 4.1 замінити

«ГОСТ 15113,0» на «ДСТУ 7661:2014»

п.4.2 замінити

«Ваги лабораторні 3 класу точності з найбільшою

границею  зважування 200г» на «Ваги лабораторні загального призначення (або прецизійні)»

п.4.3.3 абзац 3 доповнити після 5 г, « з похибкою ±0,01г»

п 4.3.4 замінити в останньому реченні Ступінь округлення даних – до «третього десяткового знака» на «другого десяткового знака»

п. 4.4.3 в першому абзаці замінити «до третього десяткового знака» на

«до другого десяткового знака»

Розділ 5

п 5.8 Замінити «ГОСТ 17.2.3.2.02 та ДСП 201» на «чинними нормативними  документами»»  .

п 5.10  Замінити «СанПиН 4630» на «згідно з чинним нормативним документом».